| PROGRAMMA SVOLTO ANNO SCOLASTICO 2020/2021 |
| --- |
| DOCENTE prof Balzaretti Sergio prof Averta Francesco | MATERIA Sistemi | CLASSE 3MM2 |
| Sicurezza ed utilizzo del laboratorio comportamenti corretti e situazioni di pericolo nelle esercitazioni pratiche utilizzo dei dispositivi DPI; rischio elettrico e pneumatico (pressione, forza); rischi generali e specifici sviluppo della tematica “sicurezza impianti elettrici” in Educazione Civica (contatti diretti, indiretti, isolamento) Algebra Booleana significato logico dei numeri binari codifica di un numero e trasformazioni (binario, decimali, esadecimali, altra base) codici: standard, Gray, ASCII la tavola della verità nei sistemi e circuiti elettrici ed elettronici operatori logici: OR, AND, NOT, NOR, NAND, EXOR, EXNOR teoremi nella logica: proprietà, De Morgan contatti NA e NC in parallelo, serie e circuiti combinati a più rami: funzione logica e di memoria del relè le porte logiche negli integrati le mappe di Karnaugh: metodo dissociativo (e associativo), variabili ininfluenti e semplificazione applicazione delle tavole e mappe logiche ai circuiti Circuiti elettrici proprietà dei conduttori: resistività, leggi di Ohm resistenze in serie e in parallelo ed equivalenti, nodi e maglie nei circuiti elettrici codici a colori con tolleranza per l’individuazione dei resistori e calcolo della potenza generatori in corrente alternata e continua: comportamento e valore efficace voltmetro e amperometro per la misura delle tensioni e correnti del circuito il condensatore e l’induttore: analogie e differenze, calcolo reattanze e impedenza nei circuiti RLC in funzione della frequenza curva di scarica di un condensatore bobine e campi magnetici: il relè come componente elettromeccanico induzione elettromagnetica: il trasformatore, i motori e i freni sistema trifase: collegamento a stella e a triangolo, tensioni e potenze cavi, fusibili, interruttore magnetotermico, differenziale e trasformatore sistemi di collegamento a terra; resistenza di terra Circuiti pneumatici sequenza pneumatica: diagramma, equazioni delle corse, logica nel collegamento dei componenti attuatori, finecorsa 3/2 e valvole 5/2: stesura dello schema in funzione delle condizioni iniziali corse simultanee: collegamenti in serie e con i nodi valvola 5/2 intesa come memoria cicli singoli e continui realizzati in pratica ai pannelli Circuiti elettropneumatici vantaggi dei circuiti elettrici rispetto ai circuiti pneumatici valvola 5/2 elettropneumatica: comando cilindri e memoria pulsanti, interruttori, selettori finecorsa elettrici: stesura circuito e realizzazione pratica al pannello (corse semplici o simultanee) confronto logico e funzionale con i circuiti pneumatici Circuiti e componenti elettronici drogaggio del silicio: i semiconduttori, la barriera di potenziale e la giunzione principi generali, tensioni, correnti e curve caratteristiche dei componenti elettronici diodo al silicio: raddrizzatore semplice e a ponte, diodo di protezione, zener LED con resistenza di riduzione e fotodiodo transistor NPN, PNP e in darlington, tiristore, relè a stato solido condensatori polarizzati tipologia di circuiti integrati (regolatori 7800, logici SN, NE555, decoder, convertitore ADC e DAC, amplificatore operazionale, microprocessori) e applicazioni generali (PLC, Arduino) circuiti con le porte logiche: ingressi, uscite, alimentazione, collegamenti combinatori analogie e differenze dei circuiti elettrici con i blocchi logici stesura dei circuiti a partire dalle equazioni assegnate flip flop con funzione di memoria e di start stop delle sequenze elettropneumatiche e in un lampeggiante problemi combinatori: il display Osservazione: tutti gli argomenti sono stati sostanzialmente svolti a distanza ma anche in presenza integrando le lezioni in aula o laboratorio con le ore sincrone; il programma è stato completamente sviluppato, dato che le ore DAD sono state sincrone e la classe ha frequentato i laboratori nei periodi di zona rossa covid, e proprio per il protocollo covid non sono state approfondite le esercitazioni pratiche sugli argomenti di elettrotecnica (è richiesto un contatto abbastanza ravvicinato e la collaborazione tra gli alunni per la lettura degli strumenti e la stesura delle relazioni). La piena fusione delle lezioni dell’insegnante teorico e quelle dell’insegnante pratico hanno permesso lo sviluppo regolare del programma. |

TESTI IN ADOZIONE

Nuovo Sistemi e Automazione – Bergamini, Nasuti – HOEPLI – vol 1 Materiali caricati su classroom (esercitazioni, schemi, documentazione tecnica e didattica) e appunti forniti a lezione in aula e in laboratorio

| Data |  |  | firma Docenti |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | firma Studenti |  |